ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 09.09.2019 № 3930

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, трамвайной линии и сетей инженерно-технического обеспечения): «Реконструкция                  автомобильной дороги со строительством трамвайной линии по улицам им. Мачуги В.Н., Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным                   кольцом в районе дома № 160/6 по улице Бородинской в Карасунском                                                  внутригородском округе города Краснодара»

| Наименование объекта | Линейный объект (автомобильная дорога, трамвайная линия и сети инженерно-технического обеспечения): «Реконструкция автомобильной дороги со строительством трамвайной линии по улицам им. Мачуги В.Н., Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом в районе дома № 160/6 по улице Бородинской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Улицы им. Мачуги В.Н., Автолюбителей, им. Невкипелого с разворотным кольцом в районе дома № 160/6 по улице Бородинской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
| Вид строительства | Реконструкция |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: категория дороги – магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная; длина участка – 4,45 км (уточнится в ходе проектирования); тип дорожной одежды – капитальный; сети наружного освещения – 4,45 км (уточнится в ходе проектирования); иные сооружения для функционирования трамвайной линии и улично-дорожной сети (по проекту) |
| Цели и виды работ | Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) согласно требованиям ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013 и других действующих нормативных документов |
| Требования к точности, надёжности, достовер-ности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                               В.И.Цой