ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___09.09.2019____ №___3933___

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта               планировки территории и проекта межевания территории) для                              размещения линейного объекта: «Склад производства, хранения                                   и первичной переработки сельскохозяйственной продукции,                                      расположенный в районе посёлка Индустриального в                                                  муниципальном образовании город Краснодар.                                                               Сети инженерно-технического обеспечения объекта.                                                    Внеплощадочная сеть общесплавной канализации»

| Наименование объекта | «Склад производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, расположенный в районе посёлка Индустриального в муниципальном образовании город Краснодар. Сети инженерно-технического обеспечения объекта. Внеплощадочная сеть общесплавной канализации» |
| --- | --- |
| Вид строительства | Новое |
| Стадия проектирования | Проектная документация |
| Сроки выполнения проектирования | Согласно договору |
| Идентификационные све-дения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности зданий и сооружений) | Уровень ответственности: II (нормальный). Ориентировочная длина – 1850 м, уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ. Ширина земельных участков под сетями инженерно-технического обеспечения – 10 м, Длину, ширину, площадь земельных участков, отводимых для размещения линейного объекта определить в соответствии с действующими нормативами |
| Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства | Определить при выполнении инженерных изысканий |
| Цели инженерных изысканий | Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов, приведённых в данном техническом задании. Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объёме, достаточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
| Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Перечень нормативных документов | Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства, в том числе: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»; СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»; ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» |
| Местоположение объекта | Район посёлка Индустриального в муниципальном образовании город Краснодар |
| Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Ранее выполнялись инженерно-геодезические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности | Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в Российской Федерации оборудовании. Провести выходной контроль передаваемых данных |
| Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется |
| Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику | Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчёта, состоящего из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инженерных изысканий |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    						          В.И.Цой