ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 10.09.2019 № 3964

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки проекта межевания территории, ограниченной                             улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

| Наименование объекта | Проект межевания территория, ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Территория, ограниченная улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар |
| Вид строительства | Строительство не предусматривается |
| Характеристика проектируемого объекта | Формирование земельного участка для благоустройства территории |
| Цели и виды работ | Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проекта межевания территории |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                		                                        В.И.Цой