ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 17.10.2019 № 4710

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки проекта планировки территории в целях внесения                  изменений в документацию по корректировке проекта планировки              территории жилого района, прилегающего к улице                                                  Восточно-Кругликовской, в Прикубанском  внутригородском округе             города Краснодара

| Наименование объекта | Проект планировки территории, в целях внесения изменений в документацию по корректировке проекта планировки территории жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0143021:9026, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ |
| Заказчик изысканий | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» |
| Характеристика объекта | Строительство футбольного манежа со встроенными бытовыми помещениями |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными, выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2016 |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                                В.И.Цой