УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 21.01.2020 № 349

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей                      инженерно-технического обеспечения) вдоль дома № 2 по                                 улице им. Валерия Гассия, от улицы Автолюбителей до                              улицы им. Валерия Гассия, в Карасунском внутригородском округе                      города Краснодара

| Наименование объекта | Линейный объект (автомобильная дорога, сети инженерно-технического обеспечения) вдоль дома № 2 по улице им. Валерия Гассия, от улицы Автолюбителей до улицы им. Валерия Гассия, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Вдоль дома № 2 по улице им. Валерия Гассия, от улицы Автолюбителей до улицы им. Валерия Гассия, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
| Вид строительства | Строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: протяжённость автомобильной дороги – 483 м (уточняется в ходе проектирования); протяжённость сетей инженерно-технического обеспечения – 483 м (уточняется в ходе проектирования) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно требованиям ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013 и других действующих нормативных документов |
| Требования к точности, надёжности, достовер-ности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёт по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                              В.И.Цой