УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___30.04.2021__ № ____1738______

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к

НСТ «Прогресс» в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар

| Наименование объекта | Линейный объект (автомобильная дорога, сети инженерно-технического обеспечения) «Подъездная дорога к НСТ «Прогресс» в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | В районе НСТ «Прогресс» в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» |
| Вид строительства | Реконструкция |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: Категория автомобильной дороги – улицы и дороги местного значения, улицы в зонах жилой застройки»; протяжённость автомобильной дороги – 0,96 км (уточняется в ходе проектирования); протяжённость сетей инженерно-технического обеспечения – 0,96 км (уточняется в ходе проектирования) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно требованиям ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.101-2020 и других действующих нормативных документов |
| Требования к точности, надёжности, достовер-ности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёт по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и настоящим заданием. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 3 экземпляра на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар						Н.А.Панаетова