ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального  образования

город Краснодар

от 09.10.2017 № 4540

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта               планировки территории и проекта межевания территории) для                         размещения линейного объекта: «Реконструкция ОСК-2                                     с увеличением пропускной способности и улучшением качества очистки  сточных вод» в районе станицы Елизаветинской (почтовое                                   отделение № 82) в Елизаветинском сельском округе муниципального                образования город Краснодар

| Наименование объекта | «Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшения качества очистки сточных вод» |
| --- | --- |
| Вид строительства | Новое |
| Стадия проектирования | Предпроектная проработка |
| Сроки выполнения проектирования | Согласно договору |
| Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответствен-ности зданий и сооружений) | Уровень ответственности: II (нормальный). Ориентировочная площадь земельного участка – 2.4 га. Площадь земельного участка уточнится в ходе разработки ППТ/ПМТ |
| Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства | Определить при выполнении инженерных изысканий |
| Цели инженерных изысканий | Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов приведённых в данном техническом задании. Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объёме, достаточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов |
| Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Перечень нормативных документов | Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства, в том числе: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологических характеристик»; СП 37.13330.2012 «Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91»; СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»; ГЭСН 81-02-Пр-2001 «Земляные работы»; ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»; ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; ГОСТ 21.302-2013 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» |
| Местоположение объекта | Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, район станицы Елизаветинской (почтовое отделение №82) |
| Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий | Ранее выполнялись инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, инженерно-геологические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности | Все исследования проводить на поверенном и сертифицированном в РФ оборудовании. Провести выходной контроль передаваемых данных |
| Требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий | Прогноз изменений природных и техногенных условий выполнять не требуется |
| Требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской продукции заказчику | Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчёта, состоящего из пояснительной записки, текстовых и графических приложений, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инженерных изысканий |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов