ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от _____22.11.2017____№____5373______

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта                    планировки территории и проекта межевания территории) для                       размещения линейного объекта (сетей электроснабжения)                                по улицам Трудовой Славы, Автолюбителей в Карасунском                            внутригородском округе города Краснодара

| Наименование объекта | «Строительство КЛ-10 кВ в городе Краснодаре по улице Трудовой Славы (внешнее электроснабжение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общего назначения и надземным паркингом по улице им. Дмитрия Благоева, 29)» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Трудовой Славы от улицы Автолюбителей до улицы им. Дмитрия Благоева, 29 |
| Заказчик изысканий | ООО «КЭСК», 350031, город Краснодар, посёлок Березо-вый, 7/27 |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Протяжённость линии КЛ-10 кВ – 1480 м. Прокладка линии КЛ-10 кВ предусматривается подземная, открытым и закрытым способом, в стеснённых условиях производства работ |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёт по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов