ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 05.12.2017 № 5706

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта: «Берегоукрепление правого берега реки Кубани на участке от улицы им. Тургенева до Рождественского парка в городе Краснодаре» в Западном внутригородском округе города                     Краснодара

| Наименование объекта | «Берегоукрепление правого берега реки Кубани на участке от ул. им. Тургенева до Рождественского парка в г. Краснодаре» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | РФ, г. Краснодар, от ул. им. Тургенева до Рождественского парка в Западном внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Общая протяжённость берегоукрепления – 3870,0 м, разделённая на 13 этапов строительства: I этап – ПК2+60 –ПК6+90,92, L=430,92 м; II этап – ПК9+84,10 – ПК12+92,31, L=291,6 м; III этап – ПК12+92,31 – ПК15+77,43, L=285,12 м; IV этап – ПК15+77,43 – ПК19+17,63, L=340,20 м; V этап – ПК19+17,63 – ПК22+33,53, L=315,90 м; VI этап – ПК22+33,53 – ПК25+38,09, L=304,56 м; VII этап – ПК25+38,09 – ПК28+11,76, L=273,67 м; VIII этап – ПК28+11,76 – ПК31+03,36, L=291,60 м; IX этап – ПК31+03,36 – ПК33+94,96, L=291,60 м; X этап – ПК40+84,74 – ПК43+33,41, L=248,67 м; XI этап – ПК43+33,41 – ПК45+09,39, L=175,98 м; XII этап – ПК45+09,39 – ПК48+21,39, L=312,00 м; XIII этап – ПК48+21,39 – ПК51+52,68, L=331,29 м Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*).з |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов