ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 08.12.2017 № 5797

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта                  планировки территории и проекта межевания территории) для

размещения линейного объекта (автомобильной дороги), проходящей от улицы Восточно-Кругликовской, через микрорайон                                                         «Большая Восточно-Кругликовская», с выездом на автомобильную дорогу М-4 «Дон» в городе Краснодаре

| Наименование объекта | Автомобильная дорога, проходящая от улицы Восточно-Кругликовской, через микрорайон «Большая Восточно-Кругликовская», с выездом на автомобильную дорогу М-4 «Дон» в городе Краснодаре |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | РФ, г. Краснодар, от пересечения ул. им. 40-летия Победы и ул. Героев-Разведчиков до съезда на ул. Милютинскую в районе железнодорожного переезда в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | ООО «Бизнес-Инвест» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: магистральная улица районного значения, протяжён-ностью 7,8 км; количество полос – 4; ширина полосы проезжей части – 3,5 м; ширина тротуара – 2,25 м; радиус закругления – 8 м; тип дорожной одежды – капитальный; остановочные комплексы; электроосвещение – 7,8 км; сеть ливневой канализации – 7,8 км; сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов