ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 15.06.2018 № 2456

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории)        для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по улицам               Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской

в посёлке  Индустриальном в Калининском сельском округе

муниципального  образования город Краснодар

| Наименование объекта | «Строительство газорегуляторного пункта и газопроводов для газификации микрорайона Дивный в посёлке Индустриальном. 1 этап. ГРПШ по улице Стабильной, газопроводов высокого и низкого давления по улицам Стабильной, Лазурной, Витаминной, Магаданской» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Улицы Стабильная, Лазурная, Витаминная, Магаданская в посёлке Индустриальном Калининском сельском округе муниципального образования город Краснодар |
| Заказчик изысканий | АО «Краснодаргоргаз» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: газопровод высокого давления 0,6 МПа протяжённостью 787 м; строительство шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ); газопроводы низкого давления протяжённостью 2853 м. Класс сооружения – КС-2, уровень ответствен- ности – нормальный по ГОСТ 27751-2014. Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить комплекс инженерных изысканий согласовано СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, ГОСТ 21.301 - 2014, ГОСТ Р 21.1101-2013, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания |

| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других действующих нормативных документов |
| --- | --- |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                        М. Л.Фролов