ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 03.12.2018 5401

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории (проекта                  планировки территории и проекта межевания территории) для                            размещения линейного объекта (инженерных сетей дождевой                          канализации) в жилом районе, прилегающем к улице                                                Восточно-Кругликовской в муниципальном образовании город Краснодар

| Наименование объекта | Инженерные сети дождевой канализации в жилом районе, прилегающем к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном образовании город Краснодар |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Жилой район, прилегающий к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном образовании город Краснодар |
| Заказчик изысканий | ООО «Бизнес-Инвест» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Проектируемые сооружения: инженерные сети дождевой канализации протяжён-ностью: безнапорная сеть – 3,5 км; напорная сеть – 1,5 км. Канализационная насосная станция – 3; локальные очистные сооружения с усреднителем в составе линейного объекта – 1; сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97 СП 11-105-97, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97 и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р 21.1101-2013, СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         М.Л.Фролов