ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___11.12.2018___№____5688_______

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки документации по планировке территории                           (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (берегоукрепления озера Старая Кубань) в районе улиц Воронежской, Обрывной, Старокубанской в Центральном внутригородском округе города Краснодара

| Наименование объекта | Берегоукрепление озера Старая Кубань в районе улиц Воронежской, Обрывной, Старокубанской в Центральном внутригородском округе города Краснодара |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Российская Федерация, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, в районе улиц Воронежской, Обрывной, Старокубанской |
| Заказчик изысканий | Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Общую протяжённость берегоукрепления определить проектом. Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Для обеспечения процесса проектирования необходимыми данными выполнить комплекс инженерных изысканий согласно требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, в том числе: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП 11-102-97, СП 11-103-97, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ Р.21.1101-2013 и других действующих нормативных документов. |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 5 экземпляров на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде |

Исполняющий обязанности

директора департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                    Н.А.Машталир