ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению городской Думы Краснодара от ___________ № ___________ «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам благоустройства территории муниципального образования город Краснодар

Виды конструкций автопавильонов

Тип 1.

(Существующие и планируемые автопавильоны)

| Конструкция автопавильона |
| --- |
| Несущие элементы конструкции автопавильона | Каркас, крыша |
| Длина автопавильона, мм | 4000 |
| Высота автопавильона, мм | 2950 |
| Ширина автопавильона, мм | Не менее 2000 и не более 2500 |
| Каркас: цельно металлический из профильной трубы 50х50х2 мм, 20х20х2 мм, 40х20х2 мм, 40х40х2 мм и 50х25х2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет. Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный). Остекление: монолитный поликарбонат размером 880х1500 мм толщиной 5 мм – 3 шт. |
| Устанавливаются на автомобильных дорогах, не относящихся к приложению № 3 Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар. |

Тип 2.

(Существующие автопавильоны)

| Конструкция автопавильона |
| --- |
| Несущие элементы конструкции автопавильона | Каркас, крыша |
| Длина автопавильона, мм | 4000 |
| Высота автопавильона, мм | 3000 |
| Ширина автопавильона, мм | 1000 |
| Каркас: цельно металлический из профильной трубы 100х100х3 мм, 50х50х2 20х20х2 мм, 40х20х2 мм, 40х40х2 мм и 50х25х2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет. Внешняя обшивка: АКП серебристого цвета (искрящееся серебро) и АКП чёрного цвета (чёрный глянец). Остекление: монолитный поликарбонат размером 880х1500 мм, толщиной 5 мм – 3 шт. |

Тип 3.

(Существующие и планируемые автопавильоны)

| Конструкция автопавильона |
| --- |
| Несущие элементы конструкции автопавильона | Каркас, крыша |
| Длина автопавильона, мм | Не менее 4300 и не более 12000 |
| Высота автопавильона, мм | 2950 |
| Ширина автопавильона, мм | Не менее 1000 и не более 3000 |
| Каркас: цельно металлический из профильной трубы 80х80х3 мм, 50х50х2 мм, 20х20х2 мм, 40х20х2 мм, 40х40х2 мм и 50х25х2 мм, сваренной полуавтоматической сваркой, каркас загрунтован и окрашен в тёмно-серый цвет. Внешняя обшивка: АКП цвет графитово-серый, подшивка потолка цвет белый. Остекление: монолитный поликарбонат. Для информирования пассажиров у наружной стены автопавильона имеется светодиодная подсветка под потолком, а также с внешней стороны расположены панели с информацией о движении транспорта и названия предыдущих и следующих остановок. |

Тип 4.

(Существующие и планируемые автопавильоны)

| Конструкция автопавильона |  |
| --- | --- |
| Тип | Сборная, модульная, с применением алюминиевых профилей |  |
| Длина автопавильона, мм | от 7 000 до 15 000 |  |
| Высота автопавильона, мм | от 3 000 до 4 000 |  |
| Ширина автопавильона, мм | от 2 500 и до 3 500 |  |
| Комплектация |  |
| Система кондиционирования воздуха | наличие | ». |