ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 19.04.2019 № 1657

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки проекта межевания территории в границах элемента             планировочной структуры, прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом                      Берёзовского сельского округа муниципального образования город                Краснодар

| Наименование объекта | Проект межевания территории, в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П, им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муниципального образования город Краснодар |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский округ, посёлок Берёзовый, вблизи строения №39 по ул. Археолога Анфимова |
| Заказчик изысканий | Департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Характеристика проектируемого объекта | Строительство капитального гаража Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Инженерно-геодезические изыскания для подготовки документации по планировке территории |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар    				                         В.И.Цой