ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от 22.04.2019 № 1680

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий

для подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя в Центральном внутригородском округе города Краснодара

| Наименование объекта | Территория, ограниченная улицами Красной, Карасунской, Красноармейской, им. Гоголя в Центральном внутригородском округе города Краснодара |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Улица Красноармейская, 45 в Центральном внутригородском округе города Краснодара |
| Заказчик изысканий | Закрытое акционерное общество «Оптово-розничная торговая и производственная фирма «Кубань-оптпродторг», общество с ограниченной ответствен-ностью «Динские колбасы», общество с ограниченной ответственностью «Кубрента» |
| Вид строительства | Строительство не предусмотрено |
| Характеристика проектируемого объекта | Существующее 2-этажное здание: фундамент – бетон, наружные стены – кирпичные, перекрытия – сборные железобетонные, перегородки – кирпичные. Сейсмичность территории принять по карте ОСР-2015-А, СП 14.13330.2014 (СНиП II-7-81*) |
| Цели и виды работ | Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проекта планировки территории |
| Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности, необходимых данных и характеристик инженерных изысканий | В соответствии с требованиями настоящего задания, ГОСТ 21.301-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов |
| Требования к материалам и результатам инженерных изысканий | По результатам выполненных работ представить отчёты по инженерным изысканиям. Отчёт должен сопровождаться текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и настоящим заданием. Состав технического отчёта определяется дополнительно в соответствии с составом проектной документации. Дополнительно представить электронную версию отчёта. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу |
| Количество экземпляров отчёта | Заказчику представить 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде |

Директор департамента

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования город Краснодар                   		                                         В.И.Цой